## Slide 1: Työpaikan paloturvallisuus
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö

## Slide 2: Ohjeita diasarjan käyttöön
Esitystilassa kaikki otsikkoruudut toimivat linkkeinä suoraan kyseiseen kohtaan
Alareunan ruudut ovat myös linkkejä
Dioja voi vapaasti lisätä tai poistaa – linkit säilyvät
Työpaikkakohtaisille lisäyksille on varattu tilaa - kuvakkeella merkittyihin dioihin

## Slide 3: Sisällys
2.1 – 2.5
3.1 – 3.5
4.1 – 4.9
1.1 – 1.13
1 Ihmisten toiminta
4 Alkusammuttimet ja sammuttaminen
3 Palontorjuntatekniikka
2 Rakenteellinen paloturvallisuus
Notes: Otsikkoa 1-4 klikkaamalla voi siirtyä suoraan ko. kohtaan diaesityksessä.

## Slide 4: 1 Ihmisten toiminta
1.1 Työpaikan turvallisuusorganisaatio ja vastuuhenkilöt
1.2 Turvallisuus on jokaisen asia
1.3 Työpaikan turvallisuushavaintojen ilmoitusmenettelyt- ja käytännöt
1.4 Miksi perehdytetään?
1.5 Paloturvallisuus- ja pelastustoiminta
1.6 Normaaliolot – Häiriötilanteet - Poikkeusolot
1.7 Asiakkaiden ja vieraiden turvallisuus
1.8 Työpaikkojen yleisiä palo- ja syttymisriskejä ja niiden ennaltaehkäisy
1.9 Tulipalon syttyminen
1.10 Toiminta tulipalotilanteessa
1.11 Sisälle suojautuminen hätätilanteessa
1.12 Turvallisuuskävely
1.13 Turvallisuusharjoitukset
Notes: Otsikkoa klikkaamalla voi siirtyä suoraan ko. kohtaan diaesityksessä.

## Slide 5: 1.1 Työpaikan turvallisuusorganisaatio ja vastuuhenkilöt
Lisää tähän työpaikkasi turvallisuusorganisaatio. Katso lisätietoa Työpaikan paloturvallisuus –oppaasta.

## Slide 6: 1.2 Turvallisuus on jokaisen asia
Kaikkien velvoitteet
Yleinen toimintavelvollisuus  Jokaisella on velvollisuus toimia hätätilanteessa.
Huolellisuusvelvollisuus  Noudatettava huolellisuutta, sääntöjä sekä määräyksiä.
Varovaisuus tulen käsittelyssä  Noudatettava varovaisuutta tulta, räjähtävää, syttyvää tai muuta vaarallista aineitta käsiteltäessä.
Työantajan velvoitteet
Työnantajan yleinen huolehtimisvelvollisuus  Työnantaja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä.
Työn vaarojen selvittäminen ja arvioiminen  Työnantajan on järjestelmällisesti selvitettävä ja tunnistettava töihin, työympäristöön, työaikoihin ja työolosuhteisiin liittyvät haitta- ja vaaratekijät
Työympäristön ja työn suunnittelu  Työantajan on työn suunnittelussa otettava huomioon työntekijöiden fyysiset ja henkiset edellytykset.
Työntekijän velvoitteet
Työnantajan toimivaltaisten määräyksien ja ohjeiden noudattaminen
Ilmoittamisvelvollisuus havaituista vioista sekä puutteista
Työvälineiden, työkoneiden ja turvallisuus- ja suojalaitteiden käyttöohjeiden mukainen käyttö
Oikeus pidättäytyä vakavaa vaaraa aiheuttavan työn tekemisestä
työturvallisuuslaki 738/2002 ja pelastuslaki 379/2011

## Slide 7: 1.2.1 Pienet teot tekevät arjesta turvallisen
Ole tarkkaavainen ja valpas työpaikalla tai työympäristössä.
Noudata työpaikan ohjeita ja sääntöjä.
Ilmoita vaaranpaikoista ja puutteista eteenpäin.
Käsittele vaarallisia aineita ja tulta varoen
Ylläpidä siisteyttä ja järjestystä. Se luo turvaa!
Käytä erilaisia työ- ja sähkölaitteita vain niistä annettujen käyttöohjeiden ja määräyksien mukaisesti.
Tupakoi vain ja ainoastaan sille merkityssä ja määrätyssä paikassa. Muista sammuttaa tupakka huolellisesti!
Vältä palokuorman keräämistä.
Pidä uloskäytävät, kulkureitit ja rakennusten seinustat vapaana turhista tavaroista, jotta ne pysyvät helposti kuljettavassa kunnossa.
Valvo ja seuraa työpaikalla tapahtuvan ruoan valmistuksen turvallisuutta

## Slide 8: 1.3 Työpaikan turvallisuushavaintojen ilmoitusmenettelyt- ja käytännöt
Lisää tähän työpaikkasi ilmoitusmenettelyt- ja käytännöt. Katso lisätietoa Työpaikan paloturvallisuus –oppaasta.

## Slide 9: 1.4 Miksi perehdytetään?
Perehdyttäminen on säädösvelvoitteista ja jokaisen työntekijän on:
- tunnettava omaan työhön ja työympäristöön liittyvät riskit.
- tunnettava turvalliset työtavat ja työpaikan turvallisuusjärjestelyt.
- tunnettava toimintamallit eri onnettomuus- ja vaaratilanteissa.
- omattava riittävästi opetusta ja ohjausta puhdistus-, säätö-, huolto- ja korjaustöiden sekä poikkeus- ja häiriötilanteidenvaralta.

## Slide 10: 1.5 Paloturvallisuus- ja pelastustoiminta
Pelastustoiminta:
- Uhkaavien onnettomuuksien torjuntaa.
- Tulipalojen sammuttamista.
- Vahinkojen rajoittamista.
- Ihmisten, omaisuuden ja ympäristön suojaamista.
- Väestön varoittamista.
Pelastustoimenpiteet:
- Useimmiten kiireellisiä ja vaativat valmiutta.
- Suuremmissa taajamissa valmiudessa oleva pää-toiminen henkilöstö.
- Pelastusviranomainen johtaa onnettomuuspaikalla.
- Pelastustoimintaan voi osallistua myös esimerkiksi poliisi ja terveydenhuolto.
Työpaikoilla paloturvallisuus on yksi pelastustoiminnan osa-alueista:
1. Turvallisuussuunnittelu
- varautumis- ja valmiussuunnittelu: suuronnettomuudet ja poikkeusolot
- pelastus- ja turvallisuussuunnittelu: pelastussuunnitelma, evakuointisuunnitelma jne.
2. Henkilöstön koulutus ja perehdytys.
3. Rakenteelliset ja tekniset ratkaisut.
4. Tulitöiden turvallisuus.
5. Paloturvallisuuden ylläpitoon kuuluvien laitteiden määräaikaistarkastukset, kunnossapito-ohjelmat ja huolto.

## Slide 11: 1.6 Normaaliolot – Häiriötilanteet - Poikkeusolot
Normien mukainen toiminta
Pelastustoiminta
Työyhteisön toiminnan turvallisuuden varmistaminen ja kehittäminen
Normaaliolot
Omatoiminen varautuminen, turvallisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen, harjoittelu ja kouluttaminen sekä valmistautuminen.
Häiriötilanteet
Tilannejohtaminen, kriisi- ja viestintäjohtaminen sekä toiminnan palauttaminen.
Poikkeusolot
Viranomaisjohtaminen.
Sota, suuronnettomuudet, pandemia, valtakunnallinen tai kansainvälinen kriisi tms.

## Slide 12: 1.7 Asiakkaiden ja vierailijoiden turvallisuus
Työpaikan toimintamalli
- toimintamallissa huomioitava kiinteistössä olevat vieraat, asiakkaat, liikuntarajoitteiset sekä muut henkilöt, jotka eivät kykene pelastautumaan itsenäisesti.
Vastuu turvallisuudesta
- on toimipaikan vastuu varmistaa asiakkaiden ja vierailijoiden turvallisuus.
Hyviä käytäntöjä
- työpaikalla on hyvä kiinnittää huomiota kulunvalvontaan.
- vieras on tärkeä ohjeistaa toimipaikan turvallisuusjärjestelyistä, esimerkiksi selkeän ja yksinkertaisen turvallisuusjärjestelyistä kertovan ohjelehtisen avulla.
- vierailijoiden saattaminen ulko-ovelle tapaamisen päätyttyä.
- hätätilanteessa työntekijöiden ohjattava ja opastettava vieraat pois vaara-alueelta.

## Slide 13: 1.7.1 Työpaikan toimintamalli asiakkaiden ja vieraiden vastaanottamiseen
Lisää tähän työpaikkasi toimintamalli vieraiden ja/tai asiakkaiden vastaanottamisesta ja valvonnasta. Katso lisätietoa Työpaikan paloturvallisuus –oppaasta.

## Slide 14: 1.7.2 Turvainfo
Turvainfo:
- vierailijoille, tilapäisille työntekijöille ja tuuraajille.
- tarkoituksena perehdyttää nopeasti ja sujuvasti työpaikan tärkeimpiin turvallisuusasioihin.
Turvainfo sisältää:
Työpaikan/kiinteistön pohjapiirustuksen:
  - Kiinteistön laajuus, uloskäytävät, kulkureitit.
  - Alkusammutuskalusto ja EA-kaappien sijainnit.
Kokoontumispaikat:
  - Ulkopuoliset kokoontumispaikat.
  - Tupakointikäytännöt.
Työpaikan tiedot:
  - Työpaikan tärkeät hälytysnumerot.
  - Tiivistetty hätätilannetoimintamalli.
Yleinen Hätänumero:
  - 112.

## Slide 15: 1.7.3 Työpaikan turvainfo
Lisää tähän työpaikkasi turvainfo. Katso lisätietoa Työpaikan paloturvallisuus –oppaasta.

## Slide 16: 1.8 Työpaikkojen yleisiä palo- ja syttymisriskejä ja niiden ennaltaehkäisy
1.8.2 Ruoan valvottu ja valvomaton valmistus sekä liesiturvallisuuden laiminlyönti
1.8.1 Koneet ja sähkölaitteet, vikaantuminen, häiriö, väärinkäyttö
1.8.3 Tulityöt
1.8.4 Varomaton tulenkäsittely
1.8.5 Tahallinen sytytys
1.8.6 Vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely
1.8.7 Itsesyttymä
1.8.8 Työpaikan ennaltaehkäisevät turvallisuusohjeet
Notes: Otsikkoa klikkaamalla voi siirtyä suoraan ko. kohtaan diaesityksessä.

## Slide 17: 1.8.1 Koneet ja sähkölaitteet
Ennaltaehkäisy:
- Riittävät suojaetäisyydet sähkölaitteiden ja palavan materian välillä
- Riittävä valvonta
- Käyttöohjeiden noudattaminen
- Säännölliset tarkastukset, puhdistukset ja huollot
- Viallisen laitteen välitön korjaus tai korvaus uudella
- Sähkölaitteet korjaa vain alan ammattilainen

## Slide 18: 1.8.2 Ruoan valmistus ja liesiturvallisuuden laiminlyönti
Ennaltaehkäisy:
- Lieden päällä tai lähellä ei säilytetä mitään syttyvää materiaa.
- Päällä olevaa liettä, uunia tai muuta lämmön lähdettä valvotaan asianmukaisesti koko käytön ajan.
- Välineistöä käytettäessä noudatetaan käyttöohjeita.
- Ympäristö ja välineistö pidetään siistinä.

## Slide 19: 1.8.3 Tulityöt
Ennaltaehkäisy:
- Tilapäisellä tulityöpaikalla tulitöitä tekevällä oltava tulityökortti ja kirjallinen määräaikainen tulityölupa.
- Tulityöpaikan kunnossapidosta, säännöllisistä tarkastuksista ja oikeasta käytöstä pidetään huolta.
- Tulityöpaikkaan ei säilötä mitään helposti syttyvää tai sinne kuulumatonta materiaa.
- Työntekijöitä ohjeistetaan käyttämään harkintaa ja ilmoittamaan huomatut viat ja puutteet eteenpäin.
- Tulityöpaikalla tehtävien tulitöiden turvallisuutta ja asianmukaisten turvallisuusprotokollien noudattamista valvotaan.

## Slide 20: 1.8.4 Varomaton tulenkäsittely
Ennaltaehkäisy:
- Tupakointi ainoastaan sille varatulla paikalla.
- Tulta ei saa koskaan jättää valvomatta ja se on sammutettava lopuksi huolellisesti.
- Tulen sytyttäjä on aina vastuussa tulesta.
- Huolellisuudesta ja varovaisuudesta huolehtiminen.
- Riittävän suojaetäisyyden muistaminen lämmön lähteen ja palavan materian välillä.
-Huolehdi tulisijan nuohouksesta ja kerää tuhkat palamattomaan astiaan.

## Slide 21: 1.8.5 Tahallinen sytytys
Ennaltaehkäisy:
- Ovien lukituksien ja sulkijalaitteiden kunnon varmistaminen ja niiden asianmukainen huolto
- Ovien, ikkunoiden ja luukkujen suljettuna pitäminen.
- Tavaroiden varastoiminen niille kuuluviin paikkoihin.
- Rakennuksien seinustojen vapaana pitäminen syttymiskelpoisesta materiaalista.
- Jäteastioiden sekä roskalavojen sijoittelu riittävän etäälle rakennuksesta tai vaihtoehtoisesi säiliöiden sijoittaminen lukittuihin tiloihin.
- Työpaikan sisäinen ja ulkoinen kulunvalvonta on asianmukaista sekä tehokasta.
- Ympäristön ja ulkoalueen valaisuun sekä valvontaan panostaminen.
- Rappukäytävien, eteistilojen ja tuulikaappien pitäminen vapaana irtaimesta tavarasta.

## Slide 22: 1.8.6 Vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely
Ennaltaehkäisy:
- Henkilöstö perehdytetään asianmukaisesti työtehtäviin, joihin kuuluu vaarallisten aineiden kanssa työskentelyä.
- Työpaikalta löytyy ajantasainen luettelo käytetyistä kemikaaleista sekä käyttöturvallisuustiedotteet.
- Työpaikalla huolehditaan turvallisesta ja asianmukaisesta vaarallisten aineiden varastoinnista sekä säilytyksestä.
- Vaarallisten aineiden ja kaasujen varastointi- ja säilytyspaikat ovat selkeästi merkittyjä.

## Slide 23: 1.8.7 Itsesyttymä
Ennaltaehkäisy:
- Työpaikalla noudatetaan kemikaalien käyttöturvallisuustiedotteita.
- Varastointiin, käsittelyyn ym. Liittyvät riskit on tunnistettu ja järjestetty turvallisesti.
- Poistettujen aineiden ja jätteiden asianmukaisesta ja turvallisesta hävityksestä huolehditaan.
- Työympäristön siisteydestä pidetään huolta.

## Slide 24: 1.8.8 Työpaikan ennaltaehkäisevät turvallisuusohjeet
Lisää tähän työpaikkasi ennaltaehkäiseviä turvallisuusohjeita.

## Slide 25: 1.9 Tulipalon syttyminen
Poikkeuksena litiumioniakkupalot!
 Akku sisältää jo itsessään palon kolme edellytystä.
Pohtikaa yhdessä:
- Mitä lämmönlähteitä työpaikalta löytyy?
- Mitä palavia aineita työpaikalla on?
- Miten työpaikalla voidaan rajoittaa tulipalon hapensaantia?
- Millaisia yleisiä paloturvallisuusriskejä työpaikalta löytyy?
Palava aine
Riittävän korkea lämpötila
Riittävästi happea

## Slide 26: 1.9.1 Tulipalon kehittyminen
Tulipalo on aina ainutlaatuinen tapahtuma.
Mikään tulipalo ei ole samanlainen toisen tulipalon kanssa.
Kehittymiseen vaikuttaa tiloissa oleva materiaali, tavara, olosuhteet sekä muut tekijät.

## Slide 27: 1.10 Toiminta tulipalotilanteessa
1.10.2 Työpaikan toimintamalli tulipalotilanteessa
1.10.1 Toiminta tulipalotilanteessa
1.10.3 Varmista oma ja muiden turvallisuus
1.10.4 Avun hälyttäminen
1.10.5 Lisävahinkojen estäminen
1.10.6 Tarkastaminen ja evakuointi
1.10.7 Liikkumis- ja toimiesteisten henkilöiden evakuointi
1.10.8 Avun opastaminen perille
1.10.9 Toiminta kokoontumispaikalla
Notes: Otsikkoa klikkaamalla voi siirtyä suoraan ko. kohtaan diaesityksessä.

## Slide 28: 1.10.1 Toiminta tulipalotilanteessa
Tulipalon ennalta-arvaamattomuuden vuoksi jokainen tulipalo on erilainen
! Yleistä toimintamallia on sovellettava tapauskohtaisesti
! Tilanne voi eskaloitua nopeasti
! Suurin vaara tulipalossa sen aikana muodostuvat myrkylliset savukaasut
! Välitön reagointi ratkaisevaa etenkin tulipalon alkuvaiheessa
Jos mahdollista, alkusammuta.
Pelasta itsesi ja välittömässä vaarassa olevat, evakuoi.
Mikäli mahdollista, estä lisävahinkoja sulkemalla ovet ja ikkunat poistuessasi.
Varoita muita ja soita hätänumeroon 112 avun hälyttämiseksi.
Opasta pelastuslaitos paikalle ja mene sovitulle kokoontumispaikalle.

## Slide 29: 1.10.2 Työpaikan toimintamalli tulipalotilanteessa
Lisää tähän työpaikkasi toimintamalli hätätilanteessa. Katso lisätietoa Työpaikan paloturvallisuus –oppaasta.

## Slide 30: 1.10.3 Varmista oma ja muiden turvallisuus
Tulipalon hengenvaaralliset olosuhteet:
- Myrkylliset savukaasut
- Kuumuus
- Hapen puute
- Huono näkyvyys
Savuisen tilan läpi liikkuessa:
- Pysy matalana! Savukaasut kerääntyvät ensin kattoon.
- Jos mahdollista, suojaa hengityksesi kostealla kankaalla.
Varoita samalla muita kiinteistössä olevia ja ohjaa heitä poistumaan palotilasta joko toiseen palo-osastoon tai ulos asti.

## Slide 31: 1.10.4 Avun hälyttäminen
Soita hätänumeroon 112
Vastaa hätäkeskuspäivystäjän esittämiin kysymyksiin
Noudata annettuja ohjeita
Huom! Lataa kännykkään 112 Suomi –mobiilisovellus. Sovelluksen kautta soitetut hätäpuhelut välittävät käyttäjän sijaintitiedot automaattisesti hätäkeskukseen.

## Slide 32: 1.10.5 Lisävahinkojen estäminen
Rajoita paloa
- sulkemalla ovet ja ikkunat
- siirtämällä vaarallisia aineita turvallisempaan paikkaan
- sulkemalla mahdolliset kaasuventtiilit
Muut työpaikan sulkutoimenpiteet
- kassojen ja kassakaappien sulkeminen ja lukitseminen
- puhaltimien sammuttaminen
- tietokoneiden lukitseminen

## Slide 33: 1.10.6 Tarkastaminen ja evakuoiminen
Työpaikoilla on suunniteltava toimintamalli etukäteen ja aluejako on oltava selkeä poistumisen kannalta
Muista oma turvallisuus! Varmista ovea tunnustelemalla, onko huoneeseen meneminen turvallista
Muista evakuointi- ja kerrosjärjestys
- normaalisti ensin tulipalokerros, toiseksi tulipalokerroksen yläpuolella olevat kerrokset ja viimeisenä alapuoliset kerrokset
Ensimmäisenä evakuoidaan loukkaantuneet, omatoimiseen poistumiseen kykenemättömät sekä välittömässä vaarassa olevat henkilöt
Äänen ja kehonkielen käyttö opastamisessa ja evakuoinnissa
- rauhallinen ja selkeä ääni sekä käytös rauhoittaa
Estä ihmisten pääsy rakennukseen ja/tai vaara-alueelle valvomalla kulkuovia

## Slide 34: 1.10.7 Liikkumis- ja toimiesteisten henkilöiden evakuointi
Tulipalon syttyessä liikkumis- ja toimiesteisten ihmisten päästävä turvallisesti ulos mistä tahansa rakennuksesta.
Mikäli liikunta- ja toimiesteiset henkilöt eivät kykene pelastautumaan itsenäisesti rakennuksesta tulipalon tai muun hätätilanteen sattuessa, pitäisi rakennuksessa olla tarjolla turvallinen odotustila.
- Odotustila on viereisessä palo-osastossa oleva tila, joka on yhteydessä poistumisreittiin.
- Odotustilassa liikkumis- tai toimiesteiset henkilöt voivat odottaa evakuoinnin jatkumista.
Evakuointi- ja hätätilanteessa odotustilaan jääviä ei tule jättää tiloihin yksin.
- Ilmoita pelastustoiminnan johtajalle, mikäli odotustilaan on jäänyt henkilö tai henkilöitä odottamaan.

## Slide 35: 1.10.8 Avun opastaminen perille
Opastamisella varmistetaan ammattiavun saapuminen onnettomuuspaikalle, jotta nopeat pelastustoimenpiteet saadaan käynnistettyä.
Opastajan on tärkeä näkyä  käsien heiluttelu, huomioliivit, pimeässä taskulampulla annetut merkit.
Opastusta on tärkeä suunnitella aina etukäteen työpaikan turvallisuusharjoituksien aikana.
- Mistä aloitetaan ja miten toimitaan?
- Missä paikoissa opastajan kannattaa sijaita?
- Mitä reittejä käyttämällä pelastajat voivat saapua paikalle?
Tarpeen vaatiessa opastusta on annettava sisätiloissa.
Pelastuslaitokselle kannattaa varata kiinteistön pohjakartat.

## Slide 36: 1.10.9 Toiminta kokoontumispaikalla
Pääkokoontumispaikan lisäksi on hyvä nimetä varakokoontumispaikka.
Kokoontumiset voidaan järjestää myös esimerkiksi naapurikiinteistöön, jos siitä on ennalta sovittu.
Kokoontumispaikalla ohjaavana vastuuhenkilönä toimii esimerkiksi työpaikan turvallisuuspäällikkö/suojelujohtaja tai varajohtaja.
Välittää tietoa eteenpäin pelastustoiminnan johtajalle.
Ohjaamisessa tarvitaan kuuluvaa äänenkäyttöä (megafoni).
Vastuuhenkilön/vastuuhenkilöiden on tärkeä erottua joukosta huomioliiveillä.
Evakuoitujen kuntoa on tärkeä pitää silmällä.
Kiinteistöön palataan vain viranomaisen antamalla luvalla.

## Slide 37: 1.11 Sisälle suojautuminen hätätilanteessa
1.11.2 Yleinen vaaramerkki
1.11.1 Työpaikan toimintamalli sisälle suojautumiseen
1.11.3 Sisälle suojautuminen
Notes: Otsikkoa klikkaamalla voi siirtyä suoraan ko. kohtaan diaesityksessä.

## Slide 38: 1.11.1 Työpaikan toimintamalli sisälle suojautumiseen
Lisää tähän työpaikkasi toimintamalli(t) erilaisia sisälle suojautumistilanteista varten.

## Slide 39: 1.11.2 Yleinen vaaramerkki
Yleinen vaaramerkki on noin minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki.
Vaaramerkin tarkoituksena on varoittaa ulkona olevaa väestöä uhkaavasta, välittömästä vaarasta.
Yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina vaaratiedote. Vaaratieto annetaan:
- radiossa
- 112 Suomi –mobiilisovelluksen kautta
- televisiossa (vain koko maata koskevat tiedotteet)
- verkkolehdissä
- sosiaalisen median kautta
Hälyttimiä testataan noin 7 sekunnin pituisella kokeilumerkillä jokaisen kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina kello 12.00.
Vaaramerkin kuullessasi:
Jos olet ulkona, mene sisälle.
Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto.
Avaa radio ja kuuntele ohjeita.
Vältä puhelimen käyttöä ja soittamista hätänumeroon 112 linjojen ruuhkautumisen välttämiseksi.
Pysy sisällä äläkä poistu alueelta elleivät viranomaiset siihen kehota.

## Slide 40: 1.11.3 Sisälle suojautuminen
Sisälle suojaudutaan myrkylliseltä savulta ja kemikaalilta.
Vaara- ja hätätilanteessa viranomaiset varoittavat väestöä vaaratiedotteella ja yleisellä vaaramerkillä.
Viranomaisten antamien ohjeiden mukainen toiminta ja sisätiloihin suojautuminen.
Toimintaohjeet kaasuvaaratilanteissa
Jos olet ulkona tai autossa, siirry heti sisätiloihin. Sulje auton ilmanvaihto väliaikaisesti tarvittaessa.
Sulje ovet ja ikkunat ja pysäytä ilmavaihto
Odota tietoa ja ohjeita radion ja TV:n kautta.
Käynnistä ilmanvaihto ja tuuleta tilat huolellisesti tarvittaessa vaaran mentyä ohi.

## Slide 41: 1.12 Turvallisuuskävely
Turvallisuuskävely on toiminnallinen oppimismuoto.
Työympäristön havainnointi auttaa hahmottamaan erilaisia toimintatapoja.
Harjoittelu edesauttaa valmiutta toimia hätätilanteessa.
Työympäristön turvallisuusriskit tulevat tietoisuuteen ja tulevaisuudessa ympäristössä ilmeneviin riskeihin kiinnittää herkemmin huomiota.
Turvallisuuskävelyllä voidaan painottaa ja käydä läpi:
Pelastustoimintaa ja paloturvallisuutta
Toimitilaturvallisuutta
Henkilöturvallisuusasioita
Työsuojeluasioita
Ensiaputietoutta
Ympäristönsuojeluasioita
Työpisteiden ja toimintatapojen riskejä
Toimintamalleja erilaisia vaaratilanteiden varalle, esim. uhka-, alkusammutus-, ensiapu-, murto-, suojautumistilanteet ja niin edelleen.

## Slide 42: 1.12.1 Työpaikan turvallisuuskävelymalli
Lisää tähän työpaikkasi turvallisuuskävelymalli. Katso lisätietoa Työpaikan paloturvallisuus –oppaasta.

## Slide 43: 1.12.3 Turvallisuuskävely osana perehdytys- ja kehitysprosessia
Turvallisuuskävelyn avulla:
- Voidaan perehdyttää työntekijät työpaikan toimintaympäristöön ja turvallisuusasioihin.
- Kehitetään työpaikan turvallisuuskulttuuria- ja suunnittelua.
- Selkeytetään riskejä ja ennaltaehkäistään onnettomuuksia.
- Voidaan jalkauttaa pelastus- ja turvallisuussuunnitelman toimenpiteistä ja ohjeistaa toimimaan erilaisissa onnettomuustilanteissa.
- On mahdollisuus laatia kehittämisohjelma, tehdä toimenpidekartoitus tai riskianalyysin taustakartoitus.
- Edistetään organisaation sisäistä viestintää.
- Voi nousta esille uusia ratkaisumalleja.

## Slide 44: 1.13 Turvallisuusharjoitukset
1.13.2 Työpaikan poistumis-/evakuointiharjoitus
1.13.1 Harjoittelun merkitys osana turvallisuuden edistämistä
1.13.3 Työpaikan alkusammutusharjoitus
1.13.4 Työpaikan hätäensiapuharjoitus
1.13.5 Työpaikan muut turvallisuusharjoitukset
Notes: Otsikkoa klikkaamalla voi siirtyä suoraan ko. kohtaan diaesityksessä.

## Slide 45: 1.13.1 Harjoittelun merkitys osana turvallisuuden edistämistä
Harjoittelun avulla:
- Organisaatioon kuuluvien on mahdollista oppia käytännön taitoja erilaisten hätätilanteiden varalle.
- Testataan työpaikan pelastussuunnitelman ja turvallisuusorganisaation toimivuutta.
- Henkilöstö saa varmuutta ja uskallusta toimintaansa.
- Organisaatio löytää kehityskohteita omasta hätätilannetoiminnasta.
- Voidaan vaikuttaa asenteisiin ja motivaatioon.
- Työpaikan turvallisuuskulttuurin kehitys parantuu.

## Slide 46: 1.13.2 Työpaikan poistumis-/ evakuointiharjoitus
Lisää tähän kuvaus työpaikkasi poistumis-/evakuointiharjoituksesta. Katso lisätietoa Työpaikan paloturvallisuus –oppaasta.

## Slide 47: 1.13.3 Työpaikan alkusammutusharjoitus
Lisää tähän kuvaus työpaikkasi alkusammutusharjoittelusta. Katso lisätietoa Työpaikan paloturvallisuus –oppaasta.

## Slide 48: 1.13.4 Työpaikan hätäensiapuharjoitus
Lisää tähän kuvaus työpaikkasi hätäensiapuharjoittelusta. Katso lisätietoa Työpaikan paloturvallisuus –oppaasta.

## Slide 49: 1.13.5 Työpaikan muut turvallisuusharjoituksia.
Lisää tähän työpaikkasi muita mahdollisia turvallisuusharjoituksia.

## Slide 50: 2 Rakenteellinen paloturvallisuus
2.1 Työpaikan rakenteellinen paloturvallisuus
2.3 Ovien aukaisumekanismit
2.4 Väestönsuoja
2.5 Poistumisreitit ja opasteet
2.2 Palo-osastointi ja palo-ovet
Notes: Otsikkoa klikkaamalla voi siirtyä suoraan ko. kohtaan diaesityksessä.

## Slide 51: 2.1 Työpaikan rakenteellinen paloturvallisuus
Lisää tähän tietoa työpaikkasi rakenteellisista paloturvallisuusjärjestelyistä. Katso lisätietoa Työpaikan paloturvallisuus –oppaasta.

## Slide 52: 2.1.1 Työpaikan rakenteellinen paloturvallisuus
Lisää tähän tietoa työpaikkasi rakenteellisista paloturvallisuusjärjestelyistä. Katso lisätietoa Työpaikan paloturvallisuus –oppaasta.

## Slide 53: 2.1.2 Työpaikan rakenteellinen paloturvallisuus
Lisää tähän tietoa työpaikkasi rakenteellisista paloturvallisuusjärjestelyistä. Katso lisätietoa Työpaikan paloturvallisuus –oppaasta.

## Slide 54: 2.2 Palo-osastointi ja palo-ovet
Palo-osastointi
Palo-osastoinnilla estetään ja hidastetaan palon ja haitallisten savukaasujen leviämistä palo-osastosta toiseen
Rajoittaa palon vain yhteen tilaan.
Rajoittaa omaisuusvahinkoja.
Osastointi helpottaa pelastus- sekä sammutustoimintaa.
Toimiva osastointi mahdollistaa turvallisen poistumisen rakennuksesta.
Jo viereiseen palo-osastoon siirtyminen antaa turvaa palotilanteessa.
Palo-ovi
Kahden palo-osaston rajalle sijoitettu ovi, joka on suunniteltu pidättelemään tulipaloa määritetyn ajan.
Oikein toimiessaan sulkeutuu sekä salpautuu kulkijan jäljessä.
Tunnistettavissa oven karmiin tai ovilevyyn kiinnitettävästä tunnistelevystä.
- Tunnistelevyyn kirjataan oven palotekninen luokka, valmistusmateriaali ja valmistajan nimi sekä valmistusvuosi.

## Slide 55: 2.3 Ovien aukaisumekanismit
Ovien tulee normaalissa käytössä ollessa olla helposti hätätilanteessa avattavia.
Erilaisiin aukaisumekanismeihin on tärkeä tutustua ennalta.
Millaisia aukaisumekanismeja työpaikalta löytyy?

## Slide 56: 2.4 Väestönsuoja
Suojaavat ensisijaisesti aseellisilta hyökkäyksiltä.
Suojat tehdään rakennukseen tai sen yhteyteen erillisenä rakennuksena tai tilana.
Sijaitsevat useimmiten lähellä ihmisten asuinalueita, työpaikkoja ja muita alueita, joissa ihmiset normaalisti liikkuvat.
Suojaa sellaisenaan ilman valmistelua räjähdys- ja sirpalevaikutuksilta, rakennussortumilta sekä paineaalloilta.
- Sulku- tai suodatustilaan asetettuna suojaa myös tulipaloilta, kemiallisilta taisteluaineilta ja ionisoivalta säteilyltä.
Normaaliaikoina väestönsuojia pidetään usein varastoina, harrastetiloina tai jossakin muussa käytössä.
Lain mukaan suojan oltava sellaisessa kunnossa, että se on mahdollista ottaa käyttöön 72 tunnin kuluessa viranomaisen niin käskiessä.
Kiinteistössä tai rakennuksessa sijaitsevaan väestönsuojaan ja sen sijaintiin on tärkeä tutustua ennalta.

## Slide 57: 2.5 Poistumisreitit ja opasteet
Vihreä opastaa turvaan!
Poistumisopasteella varustettua ovea ei tule koskaan lukita rakennuksen normaalin käytön aikana niin, ettei sitä pitkin pääse poistumaan rakennuksesta.
Poistumisreittien tulee olla aina esteettömiä.
Opasteessa esiintyvä nuoli osoittaa uloskäytävän sijainnin, kulkusuunnan tai poistumiseen käytettävään oveen.
Työpaikan poistumisreitteihin ja niiden sijainteihin on tärkeä tutustua ennalta!

## Slide 58: 3 Palontorjuntatekniikka
3.1 Työpaikan palotorjuntatekniikka
3.3 Palovaroittimet
3.4 Savunpoistolaitteet
3.5 Automaattiset vesisammutuslaitteistot
3.2 Paloilmoitin
Notes: Otsikkoa klikkaamalla voi siirtyä suoraan ko. kohtaan diaesityksessä.

## Slide 59: 3.1 Työpaikan palontorjuntatekniikka
Lisää tähän tietoa työpaikaltasi löytyvästä palontorjuntatekniikasta. Katso lisätietoa Työpaikan paloturvallisuus –oppaasta.

## Slide 60: 3.1.1 Työpaikan palontorjuntatekniikka
Lisää tähän tietoa työpaikaltasi löytyvästä palontorjuntatekniikasta. Katso lisätietoa Työpaikan paloturvallisuus –oppaasta.

## Slide 61: 3.1.2 Työpaikan palontorjuntatekniikka
Lisää tähän tietoa työpaikaltasi löytyvästä palontorjuntatekniikasta. Katso lisätietoa Työpaikan paloturvallisuus –oppaasta.

## Slide 62: 3.2 Paloilmoitin
Havaitsee alkavan palon mahdollisimman aikaisin ja ilmoittaa siitä paikan päällä.
Hätäkeskusyhteydellä toimiva paloilmoitin ilmoittaa hälytyksestä hätäkeskukseen.
Ilmoittaa toiminnan vaarantavista vioista paikallisesti ja hätäkeskukseen, mikäli paloilmoittimessa on hätäkeskusyhteys.

## Slide 63: 3.3 Palovaroittimet
Antaa akustisen hälytyksen savua havaitessaan.
Ensisijainen tehtävä varoittaa rakennuksessa, asunnossa tai kiinteistössä olevia ihmisiä alkavasta palosta.
Paristokäyttöisiä ja sähköverkkoon kytkettäviä malleja.

## Slide 64: 3.4 Savunpoistolaitteet
Savunpoistolaitteiden- ja järjestelmien avulla tulipalossa muodostuneet savu- ja palokaasut siirretään ulos rakennuksesta tai muusta palavasta rakennelmasta.
Toimivuus varmistetaan huolloilla ja testeillä.
Savunpoistojärjestelmää käytetään ainoastaan pelastuslaitoksen toimesta tai sen lauetessa automaattisesti.

## Slide 65: 3.5 Automaattiset vesisammutuslaitteistot
Suunniteltu sammuttamaan tulipalo sen alkuvaiheessa tai pitämään palo hallinnassa.
Automaattisen paloilmoittimen avulla aktivoitumisesta välittyy hälytystieto hätäkeskukseen.
Sprinklerilaitteisto yleisin käytetty vesisammutinlaitteisto.

## Slide 66: 4 Alkusammuttimet- ja sammuttaminen
4.1 Alkusammutustaito
4.3 Erilaiset käsisammuttimet
4.4 Käsisammuttimen käyttö
4.5 Sammutuspeite
4.2 Työpaikan alkusammuttimet ja niiden sijainnit
4.6 Sammutuspeitteen käyttö
4.7 Pikapaloposti
4.8 Pikapalopostin käyttö
4.9 Akkulaitteiden sammutus
Notes: Otsikkoa klikkaamalla voi siirtyä suoraan ko. kohtaan diaesityksessä.

## Slide 67: 4.1 Alkusammutustaito
Alkusammutustaito on ensiaputaidon rinnalla yksi tärkeimmistä taidoista osata.
Alkusammutustaidon harjoittelu ja ylläpito vahvistaa osaajan määrätietoisuutta toimia todellisessa tilanteessa.
 Tulipalon ja sen uhan vahingot pienenevät.

## Slide 68: 4.2 Työpaikan alkusammuttimet ja niiden sijainnit
Lisää tähän tietoa työpaikkasi alkusammuttimista ja niiden sijainnista. Katso lisätietoa Työpaikan paloturvallisuus –oppaasta.

## Slide 69: 4.3 Erilaiset käsisammuttimet
Jauhesammuttimet
Vesipohjaiset sammuttimet (Nestesammuttimet ja vaahtosammuttimet)
Hiilidioksidisammutin
Rasvapalosammutin
Sammuttimien soveltuminen erilaisten palojen sammutukseen merkitään yleisimmin kirjaimilla:
A: kiinteiden aineiden palojen sammutus.
B: nestemäisten palojen sammutus.
C: kaasupalojen sammutus.

## Slide 70: 4.4 Käsisammuttimen käyttö
1. Poista varmistin ja suuntaa suutin palavaan kohteeseen.
2. Aloita edestä ja jatka taakse. Sammuta alhaalta ylös. Ennakkoon on selvitettävä oikea sammutusetäisyys.
3. Sammuta nestepalo pinnan suuntaisesti suunnatulla sammutesuihkulla. Tehosta sammutusta nopein sivusuuntaisin ranneliikkein.
4. Jauhesammutinta käytettäessä älä kohdista jauhesuihkua suoraan nesteeseen roiskumisvaaran takia, vaan loivassa kulmassa ja jopa lakaisten nesteen pintaa pitkin.
5. Liekkien kadottua näkyvistä keskeytä sammutusaineen purkaus. Jatka sammutusta välittömästi, jos palo syttyy uudelleen.
6. Yhteistyöllä useampaa sammutinta käyttäen voidaan sammuttaa suurempikin palo.
7. Käytössä ollut sammutin on toimitettava välittömästi huoltoon.
8. Jopa alkusammutusyrityksellä on hidastava vaikutus tulipaloon!

## Slide 71: 4.5 Sammutuspeite
Palamattomasta materiaalista tehty peite, jonka avulla palo sammutetaan tukahduttamalla.
Soveltuu kohteisiin, joissa käsitellään pieniä määriä palavia tai syttyviä nesteistä.
- esim. keittiö tai grilli.
Helppokäyttöinen, soveltuu myös ihmisen päällä olevien vaatteiden sammuttamiseen.

## Slide 72: 4.6 Sammutuspeitteen käyttö
1. Käske tai tarvittaessa kaada henkilö maahan.
2. Ota peite käyttöön ja lähesty henkilöä sivulta tai hartia-pää linjalta. Laita peite uhrin päälle.
3. Jätä henkilön pää peitteen ulkopuolelle ja suojaa hänen hengityselimensä tiivistämällä kaulan alue.
4. Jatka tiivistämistä ylävartalosta, kylkilinjaa pitkin alaspäin.
5. Soita hätänumeroon 112 ja anna välitöntä ensiapua.
6. Jäähdytä henkilöä vedellä, jos mahdollista.

## Slide 73: 4.7 Pikapaloposti
Liitetään rakennuksen vesijohtoverkkoon.
Osa rakennuksen omaa alkusammutuskalustoa.
Sammutusvaikutukseltaan jäähdyttävä.
Ei tule käyttää sähköpalojen sammutukseen!
- Sopiva orgaanisten, kuituisten ja kiinteiden aineiden paloihin.

## Slide 74: 4.8 Pikapalopostin käyttö
1. Avaa kaapissa oleva sulkuventtiili.
2. Vedä letku kohteeseen.
3. Suuntaa suihkuputki kohteeseen.
4. Avaa suihkuputken sulku ja jatka kohteeseen tähtäämistä.
5. Mikäli sammutus ei onnistu ja lopetat sammuttamisen, huomioi, ettei pikapalopostin letku jää sisäovien ja ovien väliin ja näin estä ovien sulkemista.

## Slide 75: 4.9 Akkulaitteiden sammutus
Palossa ja termisessä karkaamisessa vapautuville vaarallisille kaasuille altistumista vältettävä.
Palo saattaa olla ns. normaalia voimakkaampi.
Sammutusta ei tule tehdä ilman asianmukaisia suojavarusteita (pelastuslaitoksella käytössä olevat).
Alkusammutusvälineiden käyttöä ei tule unohtaa.
Välillisten palojen mahdollinen torjunta (roiskeet ja akun purkautumisessa syntyvät suihkut).

## Slide 76: Kiitos osallistumisesta ja turvallista päivänjatkoa!

## Slide 77: Lähteet
Tämän aineiston oikeudet omistaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö.
Aineistosta kopiointi sallittua, jos lähdeviitteet merkitään omaan materiaaliin.
Perehdytysaineiston tekemisessä käytetyt lähteet on kirjattu Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Työpaikan paloturvallisuus -oppaaseen.